## Slide 1
開発目標・開発計画
03
PBL 二足歩行ロボットの開発
二足歩行ロボットの作成を目標とする
設計
脚長・関節配置を決め、部品を組み立てる
配線
電源とCAN通信を整理し、保守しやすい配線にする
制御
シミュレーション上の強化学習で歩き方を学習させ、センサとモーターをつないで実機で動かす
Notes: 【差し替え案】既存の03枚目と同じ体裁で、制御カードの文言だけ実態（強化学習）に合わせたもの。設計・配線の文言は元のまま。 発表メモ：私たちの目標は二足歩行ロボットを作ることです。設計・配線・制御の3つに分かれて開発しました。制御は、歩き方を人が1つずつ設計するのではなく、シミュレーションの中で強化学習によって学ばせ、それを実機に載せる方針で進めました。

## Slide 2
ロボット全体の構成
04
PBL 二足歩行ロボットの開発
センサ → 計算機 → モーター と流れた情報が、フィードバックでまた戻ってくる
姿勢・速度
RealSense T265
胴体の傾き・速度
計算機
Jetson Orin Nano
方策（NN）の計算
通信
USB-CAN
CANバス 2系統
モーター
AK10-9 ×6
AK80-9 ×4
関節の角度・角速度・電流をCANで返す（フィードバック）
ロボットの体が動く → T265がその動きを測る
電源系
電源分配
各モーター
この1周を 1秒間に50回（20 ms ごと）まわす
Notes: 【差し替え案】元の04枚目は左から右へ流れるだけだったので、モーターからの戻り（フィードバック）と、体の動きをT265が測る戻りを追加した。詳しいループは制御パートで説明する前振り。 発表メモ：T265が胴体の傾きと速度を測り、Jetsonが方策と呼ぶニューラルネットで10個の関節の目標角を計算し、USB-CANを通してモーターへ送ります。モーターは今の角度などを返し、ロボットの体が動けばT265の値も変わります。この一周を20ミリ秒ごとに回しています。

## Slide 3
制御パート
強化学習で「歩き方」を学ばせ、
実機のモーターへつなぐ
① 強化学習とIsaac Lab
② 観測・行動・報酬関数の設計
③ センサ（T265）とモーター（CAN）
④ 制御ループと実機での結果
Notes: ここから制御パートです。流れは、強化学習とシミュレーター、何を見て何を出すか（観測と行動）、何をほめて何を叱るか（報酬関数）、実機のセンサとモーター、そして全体の制御ループと実機での結果です。

## Slide 4
制御の方針：なぜ強化学習を使うのか
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
人が決めるのは「何が良い歩き方か」だけ。「どう関節を動かすか」は学習に任せる
従来の方法：歩行パターンを人が設計
重心の軌道・足の着地位置を計算して決める（ZMP規範など）
逆運動学で各関節の角度に変換する
段差・外乱・摩擦の違いごとに条件分けと調整が必要
モデル化していない誤差に弱い
本プロジェクト：強化学習（RL）
「指令どおりの速度で歩けたら＋」「転びそうなら−」という報酬だけを人が決める
シミュレーターの中で何千体ものロボットが試行錯誤し、関節指令を出すニューラルネット（方策）を学習
床の摩擦・重さ・押される力をわざとばらつかせて学習できる
坂道も「地形を変えて学習し直す」という同じ枠組みで扱える
坂を登る二足歩行という最終目標に対して、条件ごとに歩き方を作り直さずに済む方法を選んだ
Notes: 歩行ロボットの制御には、重心の軌道を計算して足の置き場所を決める従来の方法があります。ただし坂・段差・外乱などの条件が変わるたびに人が調整する必要があります。そこで私たちは強化学習を使いました。人が決めるのは『何が良い歩き方か』という報酬だけで、関節をどう動かすかはシミュレーションの中の試行錯誤でニューラルネットに学ばせます。最終目標の坂道も、地形を変えて学習し直すという同じ枠組みで扱えます。

## Slide 5
強化学習のしくみ
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
観測 → 行動 → 報酬 のくり返しで、報酬の合計が大きくなる行動のしかたを覚える
方策 π
ニューラルネット
環境
物理シミュレーション
行動 a
観測 s
報酬 r
用語 | このロボットでは
環境 | Isaac Lab上のロボットと地面（物理演算）
方策 π | 観測から関節の目標角を出すニューラルネット
観測 s | 胴体の速度・傾き、関節角など 42個の数
行動 a | 10関節それぞれの目標角（のずれ）
報酬 r | 速度指令どおりに歩けたか、転びそうか 等
目的：報酬の合計 Σ γt rt を最大にする（γ = 0.99）
学習アルゴリズム：PPO（Proximal Policy Optimization）
1回の更新で方策を変えすぎないようにして、学習を安定させる手法
たとえるなら「犬のしつけ」：できたらおやつ、失敗したら叱る。何度もくり返すうちに正しい動きを覚える
Notes: 強化学習では、方策と呼ぶニューラルネットが今の状態（観測）を見て行動を出し、環境がその結果として次の状態と報酬を返します。これを何度もくり返し、報酬の合計が大きくなるように方策を少しずつ更新します。このロボットでは、観測は胴体の速度や傾き、関節の角度など42個の数、行動は10個の関節の目標角です。学習アルゴリズムはPPOで、一度に方策を大きく変えすぎないようにして安定して学習させる、歩行ロボットでよく使われる手法です。

## Slide 6
制御の開発の流れ：CADから実機まで
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
設計班のCADをシミュレーターに取り込み、学習した方策を実機のJetsonで動かす
1
CAD
Onshape
設計班の3Dモデル
2
URDF
リンク11・関節10
質量・慣性つき
3
USD
Isaac Simの
モデル形式
4
学習
Isaac Lab + PPO
4096体を並列
5
評価・出力
指令ごとに評価
ONNX形式で出力
6
実機
Jetson + T265
+ CAN + モーター
実機で見つかった差（モーターの摩擦・重さなど）をシミュレーションへ戻して学習し直す
つまずきやすい所：CADのリンク名・関節の向きがずれると、学習設定が関節を見つけられない／左右で逆に動く。左右5関節ずつの回転方向を1本ずつ確認して揃えた
Notes: 制御の作業はCADから始まります。設計班がOnshapeで作った3DモデルをURDFという関節とリンクの記述形式に変換し、さらにIsaac Sim用のUSD形式に変換します。これをIsaac Labで学習し、評価してからONNXというどの計算機でも動く形式で書き出し、実機のJetsonで動かします。実機で見つかった差はシミュレーションに戻します。途中、CADから出したモデルの関節の向きが左右で逆だったり、名前が学習設定と合わなかったりして、1本ずつ確認して揃えました。

## Slide 7
Isaac Labとは
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
GPU物理シミュレーター（Isaac Sim）上でロボットの強化学習をする枠組み
GPUで何千体ものロボットを同時に物理計算できる
地形（平地・坂・段差）、外から押す力、センサのノイズを設定で追加できる
観測・行動・報酬・終了条件を「部品」として組み合わせて学習環境を作る
学習ライブラリ RSL-RL（PPO）と組み合わせて使う
使用環境：学習用PC（RTX 3090 Ti）／ Isaac Sim 5.1
■ ここに画像を貼る
Isaac Simの画面に自分たちのロボットが1体立っているスクリーンショット（GUI全体が映っているもの）。
動画があればこの枠を動画に置き換えてもよい（ロボットをマウスで回して見せる、数秒の動画）。
Notes: Isaac LabはNVIDIAのIsaac Simというシミュレーターの上で強化学習をするためのフレームワークです。一番の特徴はGPUを使って何千体ものロボットを同時に計算できることで、これによって現実なら何か月もかかる試行錯誤を数時間で行えます。地形や外乱、センサのノイズも設定で入れられます。（右の画像を見せながら）これが私たちのロボットをシミュレーターに読み込んだ様子です。

## Slide 8
Isaac Lab：4096体を同時に学習させる
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
▶ ここに動画を貼る
学習中の画面の動画（引きの画）。4096体のロボットが格子状に並んで一斉に歩こうとしている様子が分かるもの。10〜20秒程度。
（撮影例：学習コマンドをheadlessなしで起動し、少ない体数でもよいのでカメラを引いて録画）
4,096 体
同時にシミュレーション
3,000 回
方策の更新（iteration）
約2.9億 ステップ
1回の学習で試す動作の数
約68 日分
現実の時間に換算した経験
Notes: 学習では4096体のロボットを同時に動かします。1回の更新で1体あたり24ステップ、つまり約10万ステップ分の経験を集め、それを3000回くり返します。合計で約2.9億ステップ、制御周期20ミリ秒で換算すると約68日分の歩行経験になりますが、GPUのおかげで数時間で終わります。（計算：4096×24×3000 = 294,912,000 ステップ × 0.02 s ≒ 5.9×10^6 s ≒ 68日）

## Slide 9
シミュレーター上のロボット：片脚5関節 × 2
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
■ ここに画像を貼る
Isaac Sim上のロボットモデルの正面図（または斜め図）。可能なら各関節の位置に HR / HAA / HFE / KFE / FFE のラベルを付ける。
関節の回転軸（座標軸表示）が見えるとなお良い。
関節 | 動き | モーター
HR | 股のひねり（鉛直軸まわり） | AK10-9
HAA | 股を横に開く（前後軸まわり） | AK10-9
HFE | 股を前後に振る（左右軸まわり） | AK80-9
KFE | 膝の曲げ伸ばし | AK10-9
FFE | 足首の曲げ伸ばし | AK80-9
10
関節（左右5つずつ）
11
リンク（胴体＋脚の部品）
10.1 kg
総質量（CADの材質から計算）
座標の約束：胴体の前 = +x、左 = +y、上 = +z（Isaac Labの前提に合わせてCADの出力を回転）
Notes: シミュレーター上のロボットは片脚5関節、両脚で10関節です。股のひねりHR、股の横開きHAA、股の前後HFE、膝KFE、足首FFEの順に並んでいます。トルクが必要な股のひねり・横開き・膝には大きいAK10-9、股の前後と足首にはAK80-9を使っています。質量や慣性はCADの材質設定から計算した値を入れています。なお、CADから出したままだと前後と左右の軸が入れ替わっていたので、胴体の向きを回転させてIsaac Labの前提に合わせました。

## Slide 10
学習が進むと歩き方が変わる
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
報酬もロボットも同じ。変わったのはニューラルネットの重みだけ
▶ ここに動画を貼る
学習初期（〜数十回）の動画。
立っていられずにすぐ倒れる様子。
（同じカメラ位置・同じ指令で撮ると比較しやすい。play用スクリプトで各チェックポイントを再生して録画）
1
学習初期（〜数十回）
▶ ここに動画を貼る
学習途中（〜1000回前後）の動画。
足を出し始めるが、よろける・横に流れる様子。
（同じカメラ位置・同じ指令で撮ると比較しやすい。play用スクリプトで各チェックポイントを再生して録画）
2
学習途中（〜1000回前後）
▶ ここに動画を貼る
学習後（3000回）の動画。
速度指令どおりに前へ歩く様子。
（同じカメラ位置・同じ指令で撮ると比較しやすい。play用スクリプトで各チェックポイントを再生して録画）
3
学習後（3000回）
チェックポイントは200回ごとに保存しているので、途中の方策も再生できる
Notes: 左から、学習を始めたばかり、途中、学習後の様子です。報酬の決め方もロボットも同じで、変わっているのはニューラルネットの重みだけです。最初はすぐ倒れますが、報酬を手がかりに、転ばないこと、足を出すこと、指令の方向へ進むことを順に覚えていきます。

## Slide 11
方策の入力（観測42個）と出力（行動10個）
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
観測（入力）
胴体の速度（前後・左右・上下）
3
T265
胴体の角速度
3
T265
重力の向き（胴体から見た傾き）
3
T265
速度指令（前後・左右・旋回）
3
指令
10関節の角度（基準姿勢からのずれ）
10
モーター
10関節の角速度
10
モーター
1つ前に出した行動
10
自分の出力
合計 42
方策（NN）
42 入力
512 ニューロン
256 ニューロン
128 ニューロン
10 出力
全結合 3層・活性化関数 ELU
行動（出力）
10関節の目標角
θ目標 = θ基準 + 0.5 × a
a：NNの出力（10個）
θ基準：少し膝を曲げた立ち姿勢
PD制御でトルクへ
τ = Kp(θ目標 − θ) − Kd ω
ω：関節の角速度
Kp = 10〜15 N·m/rad、Kd = 1.5
方策は「どこへ向かうか」だけを決め、力の出し方はモーター側のPD制御が担う
50 Hzで計算
Notes: 方策の入力は42個の数です。胴体の速度・角速度・重力の向き（つまり傾き）がT265から、速度指令がコントローラーから、10関節の角度と角速度がモーターから来ます。さらに自分が1つ前に出した行動も入れています。出力は10個で、基準の立ち姿勢からどれだけずらすかを表します。0.5倍して基準姿勢に足したものが各関節の目標角になります。方策が決めるのは目標角までで、実際のトルクはモーター側のPD制御、つまり目標とのずれに比例した力とブレーキの力で決まります。これを20ミリ秒に1回計算します。

## Slide 12
報酬関数（1）全体像
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
毎ステップの報酬 r = Σ wi × ri （13項目の重み付き和。重み w が正ならほめる、負なら叱る）
目的を達成する
ほめる（＋）
速度指令どおりに進む
+1.0
指令どおりに旋回する
+0.5
片足ずつ交互に地面から離す
+0.25
きれいに歩く
叱る（−）
胴体が上下に揺れる
−2.0
胴体が左右・前後に揺れる
−0.05
胴体が傾く
−0.5
足が地面を滑る
−0.25
出力を急に変える
−0.01
トルクを使いすぎる
−10⁻⁵
安全に動く
叱る（−）
股・太ももが地面に当たる
−1.0
可動域の限界に近づく
−1.0
股が基準姿勢からずれる
−0.1
膝が基準姿勢からずれる
−0.01
終了条件（エピソードを打ち切ってやり直す）：胴体が地面に触れる／胴体が約74°（1.3 rad）以上傾く／20秒経過
Notes: 報酬関数は13個の項目の重み付き和です。大きく3種類に分かれます。1つ目は目的の達成で、指令された速度で進む、指令どおりに旋回する、片足ずつ地面から離すことをほめます。2つ目はきれいに歩くための罰で、胴体の上下の揺れ、傾き、足の滑りなどを叱ります。3つ目は壊さないための罰で、股が地面に当たる、関節の可動域を超えそうになるといった動きを叱ります。重みの大きさはそれぞれの項目の値の大きさがばらばらなので、単純に比べることはできません。胴体が地面に触れるか大きく傾いたら、その試行を打ち切ってやり直します。

## Slide 13
報酬関数（2）ほめる報酬：速度追従と足上げ
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
① 速度追従（前後・左右）
w = 1.0
r = exp( −‖v*xy − vxy‖² / σ² ), σ = 0.35
v*：コントローラーの速度指令、v：胴体の実際の速度。ぴったり一致で1、ずれるほど0に近づく
② 旋回追従
w = 0.5
r = exp( −(ω*z − ωz)² / σ² ), σ = 0.5
ω*：旋回（ヨー）速度の指令、ω：実際の旋回速度
③ 片足ずつ地面から離す
w = 0.25
r = min( 片足だけ接地している時間, 0.4 s )
両足が同時に着いている／同時に浮いているときは0。速度指令がほぼ0（|v*| ≤ 0.1 m/s）のときも0＝止まる指令では足踏みさせない
Chart: 速度のずれと報酬 r の関係
| 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80
σ = 0.5（初期設定） | 1 | 0.99 | 0.961 | 0.914 | 0.852 | 0.779 | 0.698 | 0.613 | 0.527 | 0.445 | 0.368 | 0.298 | 0.237 | 0.185 | 0.141 | 0.105 | 0.077
σ = 0.35（採用） | 1 | 0.98 | 0.922 | 0.832 | 0.721 | 0.6 | 0.48 | 0.368 | 0.271 | 0.191 | 0.13 | 0.085 | 0.053 | 0.032 | 0.018 | 0.01 | 0.005
横に 0.2 m/s 流れたとき：σ=0.5 だと報酬は 15% しか減らないが、σ=0.35 だと 28% 減る → 横に流れる「カニ歩き」を強く叱れる
Notes: ほめる報酬は3つです。1つ目は速度追従で、指令速度と実際の速度の差を二乗してexpをとった形です。ぴったりなら1、ずれるほど0に近づきます。σはどれくらいのずれまで許すかの幅で、右のグラフのように、初期値0.5だと横に0.2 m/s流れても報酬が15%しか減らず、前に進みながら横に流れる『カニ歩き』を十分に叱れませんでした。そこで0.35に締めました。2つ目は同じ形の旋回追従です。3つ目は片足だけが地面に着いている時間に比例する報酬で、両足を交互に上げる歩き方を促します。止まれという指令のときは0にして、その場で足踏みしないようにしています。

## Slide 14
報酬関数（3）叱る報酬：式とねらい
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
項目 | 式（記号の意味） | 重み | ねらい
上下の揺れ | v_z²（胴体の上下速度） | −2.0 | 跳ねる・沈み込む歩き方を防ぐ
左右・前後の揺れ | ω_x² + ω_y²（胴体の回転速度） | −0.05 | 胴体をふらつかせない
胴体の傾き | g_x² + g_y²（胴体から見た重力の横成分） | −0.5 | 胴体を水平に保つ
足の滑り | 接地中の足の水平速度の大きさ | −0.25 | 床をこすらず、踏んでから進む
出力の急変 | Σ (a_t − a_{t−1})² | −0.01 | ガタガタした指令を出さない（実機のモーターを守る）
トルク | Σ τ² | −1×10⁻⁵ | 無駄な力を使わない
股・太ももの接地 | 足以外のリンクが1 N以上で地面に触れた数 | −1.0 | 膝をついて進むなどの抜け道を防ぐ
可動域の超過 | 関節角が可動範囲を超えた量 | −1.0 | 機械的に無理な姿勢を防ぐ
股のずれ | Σ ¦θ − θ基準¦（HR・HAA） | −0.1 | 股をひねったまま・開いたまま歩かない
膝のずれ | Σ ¦θ − θ基準¦（KFE） | −0.01 | 極端な膝の曲げ方をしない
罰の項目はすべて「値が大きいほど悪い」量にして、負の重みを掛けて足し合わせる
Notes: 叱る報酬の一覧です。すべて『値が大きいほど悪い』量を作って、負の重みを掛けています。たとえば出力の急変は、前の行動と今の行動の差の二乗で、これを叱ることでガタガタした指令が出なくなり、実機のモーターにも優しくなります。股や太ももが地面に触れる罰は、膝をついて進むような『抜け道』を防ぐためのものです。強化学習は報酬の穴を見つけるのが得意なので、こうした罰が必要になります。

## Slide 15
報酬設計でつまずいた点：最初は1歩も歩かなかった
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
問題
見本の設定のまま学習すると、3000回学習しても全員その場で立ち止まった（前進指令 0.5 m/s に対し 0.00 m/s）
原因
見本の足上げ報酬は「0.2秒以上浮かせて初めてプラス、それより短いとマイナス」。このロボットが自然に出す滞空時間は 0.07〜0.11 秒で、足を上げるほど損をする設計になっていた → 立っているのが一番得
対策
足上げ報酬を「片足だけ接地している時間」をほめる形に置き換えた
速度追従の幅 σ を 0.5 → 0.35 に締め、立ち止まり・横流れで得られる報酬を減らした
まず平地だけで学習（凸凹地形を混ぜると同じ報酬でも歩き出さなかった）
Chart: 前進指令 0.5 m/s に対する実際の前進速度 [m/s]
| 見本の設定 | 報酬を修正
前進速度 | 0 | 0.434
シミュレーション・平地・64体の平均（2秒後から10秒間）
報酬は「こう動いてほしい」をそのまま書くのではなく、ロボットが実際にとる行動で損得を確かめる必要がある
Notes: 報酬設計で一番つまずいたのがここです。参考にしたロボットの設定のまま学習させると、3000回学習しても全員がその場で立ち止まりました。原因を調べると、見本の足上げ報酬は0.2秒以上足を浮かせて初めてプラスになり、それより短いとマイナスになる式でした。私たちのロボットが自然に出す滞空時間は0.07〜0.11秒なので、足を上げるほど損をする、つまり立っているのが一番得な設計になっていたのです。そこで足上げ報酬を片足で立っている時間をほめる形に置き換え、速度追従の幅も締め、まず平地だけで学習させました。その結果、前進速度が0.00から0.43 m/sまで上がりました。

## Slide 16
シミュレーションと実機の差を埋める工夫
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
現実と完全には一致しない前提で「ばらつかせる」「実機に合わせる」の2本立て
ばらつかせる（ドメインランダム化）
床の摩擦係数
0.2 〜 1.25
各リンクの質量
±10%
胴体の質量
±1 kg
関節の摩擦 / 慣性
±10% / 0〜+5%
外から押す（速度を与える）
10〜15秒ごと
センサ値のノイズ
観測ごとに一様ノイズ
開始時の姿勢・速度
ランダム
実機に合わせる（モデル同定）
モーター5種類ごとに剛性・減衰・トルク上限を設定
AK80-9のトルク上限を 13.5 N·m に抑えて学習（実機で出しきれない場合に備える）
モーターの回転部の慣性と摩擦を実測・データシートから入れる
質量・重心・慣性はCADの材質から計算
制御周期を実機と同じ 50 Hz にそろえる
押す強さは、転ぶ体数が少なくなってきたら段階的に強くする（カリキュラム学習）
Notes: シミュレーションで歩けても実機で歩けるとは限りません。この差を埋める方法は2つあります。1つは、床の摩擦や質量、外から押す力などをわざとばらつかせて学習させる方法で、どの条件でも歩ける方策を作ります。もう1つは、モーターの特性をなるべく実機に合わせる方法で、モーターの種類ごとに剛性やトルク上限、回転部の慣性や摩擦を設定しています。特にAK80-9はトルク上限を13.5 N·mに抑えて学習させた方策を実機用に選びました。

## Slide 17
シミュレーションでの評価結果（実機に載せる方策）
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
平地・外乱なし・64体の平均。指令を固定して、2秒後から10秒間を測定
前進
指令 0.5 m/s
0.42 m/s
横移動
指令 0.3 m/s
0.33 m/s
転倒率
前進時
0 %
歩きながら曲がる
±0.3 rad/s
合格
その場で旋回
0.5 rad/s
不可
▶ ここに動画を貼る
評価中の動画：前進指令で複数体が同じ方向へまっすぐ歩いている様子（平地）。
可能なら横移動・曲がりながら歩く様子も数秒ずつ。
できないこと：前進せずにその場で回る動き。学習中に「前進せず回る」指令がほとんど出ておらず、足上げ報酬もその指令では0になる設計だったことが原因と分かり、別の方策で対策を試している
Notes: 実機に載せる方策のシミュレーション評価です。前進0.5 m/sの指令に対して0.42 m/s、横に0.3 m/sの指令に対して0.33 m/sで動き、転倒はありませんでした。歩きながら左右に曲がることもできます。一方、その場で回ることはできません。調べると、学習中にその場で回れという指令がほとんど出ておらず、しかも足上げの報酬が前後左右の速度指令がないときは0になる式だったため、その場で足踏みして回る動きを学ぶ機会がなかったのが原因でした。これは別の方策で対策中ですが、まだ実機に載せられる品質になっていないので、今回はこの方策を使います。

## Slide 18
センサ：RealSense T265 で胴体の傾きと速度を得る
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
■ ここに画像を貼る
T265本体の写真、またはロボットの腰に取り付けた状態の写真（レンズが正面を向いているのが分かるもの）。
T265 の中身
魚眼カメラ ×2
（白黒・約165°）
IMU（BMI055）
ジャイロ 200 Hz
加速度 62.5 Hz
プロセッサ（VPU）
カメラ画像の動きと
IMUを本体内で融合
（VIO）
USB出力
200 Hz
・位置/姿勢
・速度
・角速度
・信頼度
なぜIMUだけでなくカメラ付きのT265か
IMUの加速度を積分して速度を出すと、誤差がたまって数秒でずれる。カメラで周りの景色の動きを見て補正すると、速度をずれずに出せる
方策は胴体の速度を観測に使う。速度を観測から外して学習した方策は前進 0.32 m/s に落ち、モーターが柔らかめ（剛性 ×0.7）だと100%転倒した → 速度を測れるセンサが必要
Notes: 胴体の傾きと速度はIntel RealSense T265というセンサで測っています。中には白黒の魚眼カメラ2つと、BoschのBMI055というIMU、つまり加速度とジャイロのセンサが入っています。T265の中のプロセッサが、カメラで見た景色の動きとIMUの値を融合して、位置・姿勢・速度・角速度を1秒に200回USBで出してくれます。IMUだけで速度を出そうとすると積分の誤差がたまってしまうので、カメラで補正できるT265を選びました。実際、速度を使わない方策も学習してみましたが、前進が遅く、モーターが少し柔らかいだけで全部転倒したので、速度を測れるセンサが必要だと判断しました。

## Slide 19
T265の値を方策の入力に変換する
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
座標の向きも原点の位置も違う → 回転と取り付け位置の補正で胴体の値に直す
T265
X 右
Y 上
Z 後ろ
ロボットの胴体
x 前
y 左
z 上
（ロボットを正面から見た図）
変換式
gb = RCBᵀ Rwcᵀ (0, −1, 0)
ωb = RCBᵀ ωc
vb = RCBᵀ vc − ωb × r
R_wc：T265の姿勢（回転行列） R_CB：取り付けの向き
r = (63.5, 89.0, 42.8) mm：胴体の原点 → T265の計測中心（CADから算出）
確認した動き | 期待 | 結果
水平に置いて静止 | g = (0, 0, −1) | (0.00, 0.00, −1.00)
前を下げる | g_x が＋ | ○
左を下げる | g_y が＋ | ○
上から見て反時計回り | ω_z が＋ | ○
前へ動かす | v_x が＋ | +0.23 m/s
受信 200 Hz を確認
（最大間隔 13 ms）
手で5つの動きをして、符号がすべて合うことを確かめた
Notes: T265の座標は右がX、上がY、後ろがZですが、ロボットの胴体は前がx、左がy、上がzです。また、T265の計測の中心とロボットの胴体の原点も離れています。そこで、回転行列でT265の向きを胴体の向きに直し、速度については取り付け位置のずれによる分を補正しています。重力の向きは、T265が推定した姿勢を使って、世界の下向きのベクトルを胴体から見た向きに直したものです。取り付け位置はCADの寸法から出しました。実際にT265を手で持って、水平に置く、前を下げる、左を下げる、回す、前に動かす、の5つの動きをして、符号がすべて合うことを確認しました。

## Slide 20
モーター：CAN通信で目標角を送り、状態を受け取る
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
■ ここに画像を貼る
AK10-9 と AK80-9 の写真（並べて大きさが比べられるもの）。
MITモード（モーターの中でPD制御を計算する使い方）
Jetson → モーター（送信）
目標角 θ*、目標角速度（0）、Kp、Kd、追加トルク（0）
モーター → Jetson（返信）
今の角度 θ、角速度 ω、電流、温度、エラー番号
モーター内部： τ = Kp(θ* − θ) + Kd(0 − ω)
1回送ると1回返ってくる → 送信のたびに全関節の最新の状態がそろう
2系統のCANバス（左脚・右脚で5軸ずつ）
Jetson
USB-CAN
（2ch）
HR
HAA
HFE
KFE
FFE
左脚
HR
HAA
HFE
KFE
FFE
右脚
シムのゲインを実機へ
モーターに送る Kp の単位はN·m/radそのものではなかった。実測した係数で割って換算：
AK80-9：15 ÷ 0.523 ≒ 28.7
AK10-9：15 ÷ 1.258 ≒ 11.9
（剛性 15 N·m/rad の場合）
1本のバスに5台。IDで宛先を区別し、起動時に受信したIDからどちらのchが左脚かを確定させる
Notes: モーターはCubeMarsのAK10-9とAK80-9で、CANという通信で指令を送ります。MITモードという使い方をしていて、目標角とゲインKp・Kdを送ると、モーターの中でPD制御を計算してトルクを出してくれます。1回送ると、今の角度・角速度・電流などが1回返ってきます。CANは左脚と右脚で2系統に分け、それぞれ5台がつながっています。注意したのはゲインの単位で、シミュレーションの剛性をそのまま送ると機種ごとに効き方が違ったので、実測した係数で割って換算しています。

## Slide 21
制御ループの全体像（50 Hz）
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
RealSense T265
胴体の姿勢・速度
コントローラー（Bluetooth）
速度指令 vx, vy, ωz
Jetson Orin Nano
① 観測42個
を組み立てる
② 方策（NN）
をGPUで計算
③ 10関節の
目標角
USB-CAN
（2ch）
モーター ×10
内部でPD制御
ロボットの体
関節が回り、胴体が動く
USB
200 Hz
USB
CAN
目標角・Kp・Kd
トルク
フィードバック：関節角・角速度・電流（CAN返信）
体の動きをT265が測る
1周 20 ms（50 Hz）
実線：指令の流れ 破線：フィードバック
※ 現在の吊り試験は同じプログラムをノートPCで実行。Jetsonは実機なしの動作確認まで
Notes: これが制御ループの全体です。まずT265が胴体の姿勢と速度をUSBでJetsonに1秒200回送ります。Jetsonはその最新の値と、コントローラーからの速度指令、モーターから返ってきた関節の角度と角速度を集めて42個の観測を作り、方策をGPUで計算して10関節の目標角を出します。目標角はUSB-CANを通してCANで各モーターに送られ、モーターは中でPD制御をしてトルクを出します。関節が回ると、モーターは新しい角度などを返し、胴体が動けばT265の値も変わります。これが次の周期の観測になり、この一周を20ミリ秒ごと、1秒に50回まわしています。なお、現在の吊り試験では同じプログラムをノートPCで動かしていて、Jetsonでは実機をつながない状態での動作確認まで済んでいます。

## Slide 22
1周期（20 ms）の中でやっていること
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
1
受け取る
T265の最新値・10軸の最新の返信・コントローラー入力
2
確かめる
値が古くないか、モーターのエラー・電流・速度が上限内か
3
変換する
T265 → 胴体座標、モーター角 → 関節角（原点・向きの補正）
4
計算する
観測42個 → 方策 → 目標角10個
5
送る
目標角を関節順からCAN IDの順に並べ替えて10台へ送信
6
記録する
全軸の値をCSVに保存（後で解析）
止める条件（ゼロ指令を3回送って停止）
T265の値が 200 ms 以上更新されない
モーターの返信が古い／エラー番号が0でない
電流・速度が上限を超えた
コントローラーが切断された
プログラムの例外・終了
最終手段は手元の主電源スイッチ（人がすぐ切れる位置に立つ）
実機に載せる前のチェック
学習環境で記録した入力と出力の組（500件）をJetson側の方策に入れ、同じ出力が出るかを確認：最大誤差 1.2×10⁻⁶（一致）
Notes: 1周期の中身です。センサとモーターの最新の値を受け取り、値が古くないか、エラーがないかを確かめ、座標や原点の補正をしてから方策を計算し、CANで10台に送ります。すべての値はCSVに記録して、後で解析します。T265の値が途切れた、モーターがエラーを返した、電流が上限を超えたなどの場合は、ゼロ指令を送って止めます。ただし最終的な非常停止は人が主電源を切ることにしています。また、実機に載せる前に、学習環境で記録した入力を実機用のプログラムに入れて、同じ出力が出ることを確認しました。

## Slide 23
実機への導入：小さく確かめてから全身へ
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
いきなり床で歩かせない。1軸 → 全軸の対応確認 → 吊った状態 → 床 の順に進める
1
1軸の動作
MITモードで1台ずつ目標角へ動くか
完了
2
全軸の対応表・原点
10台のID・回転方向・ゼロ姿勢
完了
3
PC上で統合
T265・方策・CANを1つのプログラムに
完了
4
吊って全身
ひもで吊り、全10軸に指令
実施中
5
床で歩行
固定の速度指令で短時間
未実施
6
Jetson＋無線操作
コントローラーで操作
未実施
■ ここに画像を貼る
ひもで吊った状態のロボットの写真（全身が写り、支え方が分かるもの）。
各段階で「何が起きたら止めるか」を先に決め、結果は記録したCSVを解析して判定する（「動いた気がする」では判定しない）
Notes: 実機ではいきなり床で歩かせず、小さく確かめてから全身に進めています。1台ずつMITモードで動くか確認し、10台のIDと回転方向、ゼロ姿勢の対応表を作り、PC上ですべてを1つのプログラムに統合しました。現在はロボットをひもで吊った状態で全身に指令を送る段階です。各段階で止める条件を先に決め、結果は必ず記録したデータで判定するようにしています。

## Slide 24
結果（制御）
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
シミュレーション
報酬を見直して、平地で指令どおりに歩く方策が得られた（前進 0.42 m/s・横 0.33 m/s・転倒 0%）
歩きながら左右に曲がれる。その場旋回は未達
ONNXに書き出し、実機用プログラムで同じ出力になることを確認
実機（吊り試験）
T265 200 Hz・10軸の受信・50 Hzの制御ループ（実測 50.1〜50.5 Hz）が1つのプログラムで動いた（ノートPCで実行）
ただし全5回とも、方策に切り替える前の「初期姿勢へゆっくり合わせる段階」で安全停止が働いて止まった
止めた原因は方策でもモーターの故障でもなく、安全停止の電流しきい値（1.0 A）
▶ ここに動画を貼る
シミュレーションで歩いている動画（07-14と同じものでよい）。
▶ ここに動画を貼る
吊り試験の動画：ロボットを吊った状態でプログラムを動かし、安全停止で止まるところまで。
Notes: 制御の結果です。シミュレーションでは、報酬を見直すことで平地を指令どおりに歩く方策が得られました。実機では、T265の受信、10台のモーターの受信、50 Hzの制御ループを1つのプログラムで動かすところまでできました。ただし吊った状態の試験では、5回とも方策に切り替える前の準備段階で安全停止が働いて止まりました。調べたところ、原因は方策やモーターの故障ではなく、安全停止のしきい値の決め方でした。次のスライドで説明します。

## Slide 25
課題点（制御）
08
PBL 二足歩行ロボットの開発
① 安全停止の電流しきい値が、ロボットの自重を支える電流より小さかった
Chart: 各関節が自重を支えるのに必要な電流 [A]
| HR | HAA | HFE | KFE | FFE
自重を支えるのに必要な電流（姿勢によって最大） | 1.95 | 3.78 | 7.36 | 0.93 | 0.2
安全停止のしきい値 1.0 A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.0 A は1軸だけを試したときの値。全身を吊ると、股（HAA）はゼロ姿勢でも 1.7 A 必要で、指令を出す前から超えていた
方策が学習で使ってよい電流の 2〜4% しかなかった
URDFの質量から関節ごとに計算（電流 = 自重トルク ÷ 実測係数）
② 実機のモーターは「動き出し」が重い
位置の不感帯が実機 2〜6.5° に対し、シミュレーションが想定するのは約1°。摩擦がシミュレーションの2〜3倍
③ 電源を入れ直すと原点がずれる
AK80-9は電源を切るとゼロ姿勢を覚えていない。毎回同じ姿勢で合わせ直す必要があり、手で支えると20〜30°ずれた
Notes: 課題は3つです。1つ目が吊り試験で止まった原因で、安全停止の電流しきい値1.0 Aは、モーター1台だけを試したときの値でした。全身を吊ると、グラフのように関節によっては自重を支えるだけで1 Aを超える電流が必要で、特に股の横開きはゼロ姿勢でも1.7 A必要でした。つまり指令を出す前から止まる条件を満たしていたわけです。2つ目は、実機のモーターは動き出しに必要な力が大きく、シミュレーションの想定の2〜3倍の摩擦があることです。3つ目は、AK80-9は電源を切ると原点を覚えていないので、毎回同じ姿勢で合わせ直す必要があり、手で支えて合わせると20〜30度ずれてしまったことです。

## Slide 26
考察（制御）
08
PBL 二足歩行ロボットの開発
実機とのずれは、方策そのものより「モーターまわり」に集中している
Chart: 関節の摩擦 [N·m]（動き出しの電流から換算）
| 左股HR | 右股HR | 左足首FFE
シミュレーションの設定 | 0.37 | 0.37 | 0.22
実機で測った値 | 1.13 | 0.79 | 0.38
安全停止は「関節ごと・その試験の荷重に合わせて」決めるべきだった
1軸試験の値を全身試験にそのまま持ち込んだのが設計上の誤り。まず吊ったまま姿勢を保持させ、各関節の必要電流を実測してから決める
摩擦の大きさが歩き方を壊すかは、シミュレーションで先に確かめられる
摩擦を実測の3〜5倍に振って、今の方策が歩けるかを評価する。歩けなければ摩擦をばらつかせて学習し直す
原点は治具で決める
立った基準姿勢を毎回同じに作れる支持具を使えば、方策が見る関節角が毎回同じになる
Notes: 考察です。シミュレーションと実機のずれは、方策そのものよりもモーターまわりに集中していました。グラフは関節の摩擦で、実機はシミュレーションの設定の2〜3倍でした。ここから3つのことが言えます。1つ目、安全停止の条件は、試験の内容に合わせて関節ごとに決めるべきで、次は吊ったまま姿勢を保持させて必要な電流を実測してから決めます。2つ目、摩擦が歩き方を壊すかどうかは、実機を使わずにシミュレーションで先に確かめられます。3つ目、原点合わせは手ではなく治具で同じ姿勢を作るべきです。

## Slide 27
今後の展望（制御）
08
PBL 二足歩行ロボットの開発
1
吊ったまま姿勢を保持
関節ごとに必要な電流を測り、安全停止の値を決め直す
2
原点合わせの治具
毎回同じ立ち姿勢で原点を取る
3
摩擦を変えて再評価
シミュレーションで実機並みの摩擦でも歩けるか確認、必要なら再学習
4
平地で歩く
固定の速度指令 → コントローラー操作
5
坂を登る
坂の地形を含めて学習し、最終目標へ
Notes: 今後は、まず吊ったまま姿勢を保持させて関節ごとの必要電流を測り、安全停止の値を決め直します。並行して原点合わせの治具を作り、シミュレーションで摩擦を実機並みにしても歩けるか確認します。そのうえで平地で歩かせ、最後に最終目標である坂道の学習に進みます。

## Slide 28
まとめ・今後の展望
あと
PBL 二足歩行ロボットの開発
二足歩行ロボットの移動基盤を、3つの担当から形にした
設計
足裏の接地と重心配置を起点に脚構造を考えた
配線
電源とCAN通信を分け、確認しやすい経路を整理した
制御
強化学習で平地を歩く方策を作り、T265 → 計算機 → モーターの50 Hzループを組んで吊り試験まで進めた
次の段階：安全停止の条件を実測で決め直し、平地で歩かせる。その後、坂の地形へ広げる
Notes: 【差し替え案】元のまとめの制御の行を実態に合わせ、次の段階の文言を更新したもの。設計・配線の行は元のまま。

## Slide 29
参考文献
あと
PBL 二足歩行ロボットの開発
NVIDIA, Isaac Lab Documentation. https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/
N. Rudin et al., “Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning,” CoRL, 2021.
J. Schulman et al., “Proximal Policy Optimization Algorithms,” arXiv:1707.06347, 2017.
Intel RealSense, “Introduction to RealSense Visual SLAM and the T265 Tracking Camera.” https://dev.realsenseai.com/docs/intel-realsensetm-visual-slam-and-the-t265-tracking-camera/
Intel RealSense, librealsense T265 documentation (v2.53.1). https://github.com/IntelRealSense/librealsense/blob/v2.53.1/doc/t265.md
CubeMars, AK Series Actuator Driver Manual（MITモードの通信仕様）
Skyentific, BipedalRobotSim（PocLegs）— 学習環境の見本として使用
Notes: 参考文献。CubeMarsのマニュアルは実際に参照した版（版数・URL）に合わせて書き換えること。