## Slide 1
制御の全体像
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
シミュレーターの中で歩き方を学習し、その「脳」をロボットに載せて動かす
学習用PC（シミュレーション）
Isaac Sim / Isaac Lab
4096体のロボットが同時に練習
報酬（ほめる・叱る）で歩き方が上達
できあがるもの：方策
（歩き方を決めるニューラルネット）
書き出して
ロボットへ
ロボット（実機）
Jetson が方策を1秒間に50回計算
T265 で胴体の傾き・速さを測る
10個のモーターを CAN 通信で動かす
プロコン（無線）で進む向き・速さを指示
この後の流れ：② 強化学習と Isaac Lab → ③④ 報酬関数 → ⑤ デプロイ → ⑥ 結果と課題
Notes: 制御の全体像です。歩き方を人が1つずつプログラムするのではなく、シミュレーターの中でロボットに練習させて覚えさせました。できあがったものを「方策」と呼び、これは歩き方を決めるニューラルネットです。この方策をロボットのJetsonにコピーして、センサの値から1秒間に50回モーターへの指令を計算します。人はプロコンで、どちらへどれくらいの速さで進むかだけを指示します。

## Slide 2
ロボットの中の制御ループ
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
測る → 計算する → 動かす → また測る を 1 秒間に 50 回くり返す
プロコン
（Bluetooth 無線）
T265
胴体の傾き・速さ
Jetson
方策（ニューラルネット）で
10個の関節の目標角を計算
USB-CAN
変換
モーター × 10
ロボットの体が動く
進む向き・速さ
目標角
今の角度を返す
体の動きを T265 が測る
実線：指令 破線：フィードバック
※ 現在の実機試験はノートPCで同じプログラムを動かし、速度は固定値で指示。プロコン操作は Jetson 単体で確認済み
Notes: ロボットの中では、T265が胴体の傾きと速さを測り、プロコンからは進む向きと速さが無線で届きます。Jetsonはこれらとモーターから返ってきた関節の角度を集めて、方策で10個の関節の目標角を計算し、USB-CAN変換を通してモーターに送ります。モーターが動くと体が動き、その変化をまた測る、という一周を1秒間に50回くり返しています。（注記）今の実機試験では同じプログラムをノートPCで動かし、速度は固定の値で与えています。プロコンでの操作はJetson単体で確認済みです。

## Slide 3
強化学習とは：ほめる・叱るで歩き方を覚えさせる
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
やってみる
方策が関節を動かす
採点する
報酬でほめる・叱る
少し直す
点が上がる方へ方策を修正
何百万回も
くり返す
人が用意するのは3つだけ
1
ロボットのモデル
CADから作った形・重さ・関節
2
練習する環境
地形（平地・坂・でこぼこ）、押される力
3
報酬
何をほめて、何を叱るか
「どう関節を動かせば歩けるか」は教えない。点数だけを手がかりに、ロボットが自分で見つける
Notes: 強化学習は、犬のしつけに似ています。ロボットがやってみて、良い動きならほめ、悪い動きなら叱り、点数が上がる方へ少しずつ直す。これを何百万回もくり返します。人が用意するのは、ロボットのモデル、練習する環境、そして何をほめて何を叱るかという「報酬」の3つだけで、関節をどう動かせば歩けるかは教えません。

## Slide 4
Isaac Lab：シミュレーターの中で 4096 体が同時に練習
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
▶ ここに動画を貼る
学習中の画面の動画（引きの画）。たくさんのロボットが格子状に並んで一斉に歩こうとしている様子。10〜20秒。
4,096 体
を同時に動かす（GPU で計算）
約68 日分
の練習量を、約 2 時間で（最初の学習）
毎回
床の滑りやすさ・重さ・押される力を変えて練習
Notes: 学習には NVIDIA の Isaac Sim というシミュレーターと、その上で強化学習をするための Isaac Lab を使いました。GPUで4096体のロボットを同時に動かせるので、現実なら約68日かかる量の練習を約2時間で終えられます。さらに、床の滑りやすさや体の重さ、外から押す力を毎回変えて練習させ、多少条件が違っても歩けるようにしています。（68日：4096体×24ステップ×3000回×0.02秒）

## Slide 5
ロボットをシミュレーターに入れる
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
CAD（Onshape）
■ ここに画像を貼る
設計班の3Dモデルの画面。
URDF
■ ここに画像を貼る
関節とリンクのつながり（ツリー図や一覧）の画面。
Isaac Sim
■ ここに画像を貼る
シミュレーター上に立っている自分たちのロボット。
URDF：ロボットの形・重さ・関節の位置と回る向きを書いたファイル。質量や重心は CAD の材質から自動で計算
つまずいた点
CAD から出したままだと「前後と左右の向きが入れ替わる」「左右の脚で関節の回る向きが逆になる」ことが分かり、10個の関節を1つずつ動かして確かめ、そろえた
Notes: シミュレーターにロボットを入れるには、設計班がOnshapeで作ったCADを、URDFというロボット用のファイルに変換し、さらにIsaac Simの形式に変換します。URDFには形、重さ、関節の位置と回る向きが入っています。CADから出したままだと前後と左右が入れ替わっていたり、左右の脚で関節の回る向きが逆になっていたりしたので、10個の関節を1つずつ動かして確認してそろえました。

## Slide 6
報酬関数の全体像（最終形）
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
13 項目の点数を毎回足し合わせる。＋はほめる、−は叱る
目的を達成する
ほめる
指令どおりの速さで進む
+1.0
指令どおりに回る
+1.0
足を浮かせてから着地する
+2.0
きれいに歩く
叱る
胴体が上下に揺れる
−2.0
胴体が傾く
−0.5
足が地面を滑る
−0.25
胴体が左右・前後に揺れる
−0.05
指令を急に変える
−0.01
力を使いすぎる
ごく小
安全に動く
叱る
足以外が地面に当たる
−1.0
関節の限界に近づく
−1.0
股の開き・ひねりがずれる
−0.1
膝の曲げ方がずれる
−0.01
転んだら（胴体が地面に触れる・大きく傾く）その回は終わり、最初からやり直し
Notes: 報酬関数は13項目の点数の合計です。ほめる項目は3つで、指令どおりの速さと向きに進むこと、指令どおりに回ること、足をしっかり浮かせてから着地することです。叱る項目は、胴体が揺れる・傾く、足が滑る、指令をガタガタ変える、足以外が地面に当たる、関節の限界に近づく、などです。数字は重みで、項目ごとに値の大きさが違うので、数字の大小がそのまま重要度ではありません。転んだらその回は終わってやり直しです。

## Slide 7
報酬関数の変遷：初期 → 途中 → 最終形
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
初期
見本の設定のまま
3000回練習しても
全員その場で立ち止まる
前進 0.00 m/s
途中
足上げの報酬を作り直し、平地だけで練習
平地を前に歩けた
その場で回れない
10°の坂で転ぶ
前進 0.42 m/s
最終形
回る練習を増やし、坂・でこぼこで練習
平地・坂・でこぼこ
その場旋回まで
すべて転倒なし
坂 15°も登れた
同じ方策を続けて練習させ、合計 25,000 回で最終形
Notes: 報酬関数は3段階で変わりました。初期は、参考にしたロボットの設定のままで、3000回練習しても全員が立ち止まってしまいました。途中の段階では足上げの報酬を作り直して平地だけで練習させ、平地を前に歩けるようになりましたが、その場で回れず、10度の坂では転んでしまいました。最終形では回る練習を増やし、坂やでこぼこのある地形で練習させて、平地・坂・でこぼこ・その場旋回まで転ばずにできるようになりました。次から、それぞれの壁を説明します。

## Slide 8
苦労①：足を上げると「損」をする報酬だった
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
問題
3000 回練習しても、全員がその場で立ち止まった
原因
見本の足上げ報酬は「0.2 秒以上浮かせないと減点」。このロボットの自然な歩幅では 0.1 秒ほどしか浮かないので、足を上げるほど損 → 立っているのが一番得になっていた
対策
「片足で立っている時間」をほめる形に変え、平地だけで練習させた
Chart: 「0.5 m/s で進め」と指示したときの速さ [m/s]
| 見本の設定 | 報酬を修正
前進速度 | 0 | 0.42
シミュレーション・平地・64 体の平均
報酬は「こうしてほしい」と書くだけでは足りない。ロボットにとって何が得かを確かめる必要がある
Notes: 1つ目の壁は、足を上げると損をする報酬だったことです。見本の報酬は、足を0.2秒以上浮かせないと減点される式でした。このロボットが自然に歩くと足は0.1秒ほどしか浮かないので、足を上げるほど損をして、立ち止まるのが一番得になっていました。そこで片足で立っている時間をほめる形に変え、平地だけで練習させたところ、0.5 m/s の指示に対して 0.42 m/s で歩けるようになりました。

## Slide 9
苦労②：その場で回れない・坂で転ぶ
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
その場で回れない
原因
練習中に「その場で回れ」という指示がほとんど出ていなかった（約 0.4%）。しかもその指示では足上げの報酬が 0 になっていた
対策
指示の割合を決めて出す（その場で回る 38%・前進 30%・曲がりながら 30%・止まる 2%）。回る指示でも足上げをほめる
その場旋回：ほぼ 0 → 0.37 rad/s
坂で転ぶ
原因
平地だけで練習した方策は、10°の坂で 59〜100% が転倒した
対策
坂・でこぼこのある地形で練習。うまく歩けたら、より難しい地形へ進める（カリキュラム）
10°・15°の坂で転倒 0
報酬の重みを上げるより、「どんな練習をさせるか（指示・地形）」を変える方が効いた
Notes: 2つ目の壁は、その場で回れないことと、坂で転ぶことです。その場で回れない原因を調べると、練習中に『その場で回れ』という指示がほとんど出ておらず、しかもその指示のときは足上げの報酬が0になっていました。そこで指示の割合を決めて出し、回る指示でも足上げをほめるようにしました。坂については、平地だけで練習した方策は10度の坂で半分以上が転倒したので、坂やでこぼこのある地形で練習させ、うまく歩けたらより難しい地形に進めるようにしました。どちらも、報酬の重みを上げるより、どんな練習をさせるかを変える方が効きました。なお、坂で練習した方策をその後平地だけで練習させ続けると、坂を登る能力が消えてしまうことも分かりました。

## Slide 10
デプロイ：学習した方策をロボットで動かす
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
いきなり床で歩かせず、小さく確かめてから全身へ進める
1
方策を書き出す
ONNX形式で
保存
完了
2
答えを確認
学習時と同じ
出力が出るか
完了
3
1台ずつ動かす
指令どおりに
回るか
完了
4
吊って全身
10台すべてに
方策の指令
完了
5
床に立たせる
方策に任せて
立つ・歩く
実施中
6
プロコン操作
Jetson＋無線で
好きな方向へ
未実施
安全のために
傾きが 30°を超える・電流や速度が上限を超える・センサが止まる → 自動で止める
最後は人が主電源を切る。毎回の結果は記録データを解析して判定する
Notes: 学習した方策をロボットで動かすことをデプロイと呼びます。まず方策をどの計算機でも動く形式で書き出し、学習時と同じ入力を入れて同じ答えが出るかを確認しました。次にモーター1台ずつ、吊った状態で全身、と段階的に進め、今は床に立たせて方策に任せる段階です。プロコンでの操作はその次です。安全のため、傾きや電流が上限を超えたら自動で止め、最後は人が主電源を切る体制で試験しています。

## Slide 11
デプロイで見つかった「シミュレーターとの違い」
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
見つかった違い | どう対応したか
一部の関節の回る向きが逆 | 関節ごとの向きを表にまとめて修正
方策に渡す関節の角度の基準がずれていた | 記録データで入力を確かめて修正
CAD の「まっすぐ」が実は膝の曲がった姿勢（左 12°・右 7°） | 読み替えを入れて、床で姿勢を保って立てた
計算の周期が 16 ms 刻みでばらつく | 細かいタイマーに変えて、20 ms ちょうどに
モーターの摩擦がシミュレーターの 2〜3 倍 | 摩擦をばらつかせて学習し直し中
安全停止の電流が、自分の重さを支える電流より小さかった | 関節ごとに実測して決め直した
1 つずつ記録データで原因を突き止めて直してきた。まだ残っている違いが次の結果につながる
Notes: デプロイを進める中で、シミュレーターと実機の違いがたくさん見つかりました。関節の回る向き、方策に渡す角度の基準、CADで『まっすぐ』のつもりだった姿勢が実は膝が曲がっていたこと、計算の周期のばらつき、モーターの摩擦、安全停止の電流の値などです。どれも記録データで原因を確かめてから直してきました。まだ残っている違いが、次の結果につながります。

## Slide 12
結果：シミュレーション
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
▶ ここに動画を貼る
平地を前進の動画（実験15の動画フォルダ videos_presentation_20260924 から）
平地を前進
15 秒で 6.75 m
▶ ここに動画を貼る
坂 10°を登るの動画（実験15の動画フォルダ videos_presentation_20260924 から）
坂 10°を登る
15 秒で 6.44 m
▶ ここに動画を貼る
坂 15°を登るの動画（実験15の動画フォルダ videos_presentation_20260924 から）
坂 15°を登る
15 秒で 5.83 m
▶ ここに動画を貼る
でこぼこ 6 cmの動画（実験15の動画フォルダ videos_presentation_20260924 から）
でこぼこ 6 cm
15 秒で 5.26 m
▶ ここに動画を貼る
その場で旋回の動画（実験15の動画フォルダ videos_presentation_20260924 から）
その場で旋回
0.37 rad/s
▶ ここに動画を貼る
歩きながら旋回の動画（実験15の動画フォルダ videos_presentation_20260924 から）
歩きながら旋回
0.39 rad/s
すべて転倒 0（16 体・15 秒・外乱なし）。前進は 0.5 m/s（でこぼこは 0.4 m/s）、旋回は 0.5 rad/s を指示
Notes: シミュレーションの結果です。最終形の方策は、平地の前進、10度と15度の坂、6センチのでこぼこ、その場での旋回、歩きながらの旋回のすべてで、16体中1体も転びませんでした。前進は0.5 m/sを指示して15秒で6〜7 m進んでおり、坂でも速度はあまり落ちていません。

## Slide 13
結果：実機では、まだ床の上で歩けていない
07
PBL 二足歩行ロボットの開発
できたこと
センサ → 方策 → モーターのループが 1 秒 50 回で安定して回った
吊った状態で、方策が 10 秒間止まらずに動いた
姿勢を保つだけなら、床の上で 20 秒立てた
できていないこと
床で方策に任せると、約 0.3 秒で前へ倒れ始める
長くても 1.6 秒で止まる（9/24 だけで約 20 回試した）
床の上で歩く・プロコンで操作する段階には未到達
▶ ここに動画を貼る
吊った状態で方策が 10 秒動く動画（D10-13H）。
▶ ここに動画を貼る
床の上で方策に任せ、前へ倒れかけて止まる動画（D10-13G など）。姿勢保持で立っている写真でもよい。
Notes: 実機の結果です。センサから方策、モーターまでのループは1秒50回で安定して回り、吊った状態では方策が10秒間止まらずに動きました。また、姿勢を保つだけなら床の上で20秒立てました。一方、床の上で方策に任せると、約0.3秒で前へ倒れ始め、長くても1.6秒で止まってしまいます。9月24日だけで約20回試しましたが、まだ床の上で歩くところまでは届いていません。

## Slide 14
考察：なぜ床の上で立てないのか
08
PBL 二足歩行ロボットの開発
どの補正をしても、方策は最初に膝を伸ばし・つま先を踏み込み、0.3 秒で前へ倒れる
1
練習した「始まり方」が違う
シミュレーターでは毎回、空中から落とし、揺らした状態から始めていた。止まって立った状態から始めたことが一度もない
有力
2
実機の重さの位置がモデルと違う
床に立つと足首が重さで 10〜17°たわむ（モデルの 2〜3 倍）。重心がモデルより前か、重い
推定
3
モーターの動き出しが重い
摩擦がシミュレーターの 2〜3 倍あり、小さな修正の動きが出にくい
実測済み
Notes: なぜ床の上で立てないのかを考えました。どの補正をしても、方策は最初に膝を伸ばし、つま先を踏み込み、0.3秒で前へ倒れます。原因の候補は3つです。1つ目が一番有力で、シミュレーターでは毎回ロボットを空中から落とし、揺らした状態から練習を始めていて、止まって立った状態から始めたことが一度もありませんでした。実機の静かに立った状態は、方策にとって見慣れない状態です。2つ目は、実機の重さの位置がモデルと違う可能性です。3つ目は、モーターの摩擦がシミュレーターの2〜3倍あることです。

## Slide 15
今後の課題
08
PBL 二足歩行ロボットの開発
1
止まって立った状態から始める練習を追加
考察 1 への対策。実機と同じ始まり方を学習に入れる
2
摩擦を実機並みにばらつかせて学習し直す
考察 3 への対策。学習を進めている
3
実機の重さと重心を測り、モデルを直す
考察 2 への対策
4
左脚の CAN 通信が途切れる原因を調べる
床の試験中に 2 回、左脚の 5 台と通信が切れた
5
床で歩く → プロコン操作 → 坂を登る
シミュレーションでできたことを実機で
Notes: 今後の課題です。まず、止まって立った状態から始める練習をシミュレーションに加えます。並行して、摩擦を実機並みにばらつかせた学習を進めていて、実機の重さと重心も測ってモデルを直します。床の試験中に左脚の5台と通信が2回切れたので、その原因も調べます。これらが片付けば、床で歩く、プロコンで操作する、そして最終目標の坂を登る、へ進みます。

## Slide 16
まとめ・今後の展望
あと
PBL 二足歩行ロボットの開発
二足歩行ロボットの移動基盤を、3つの担当から形にした
設計
足裏の接地と重心配置を起点に脚構造を考えた
配線
電源とCAN通信を分け、確認しやすい経路を整理した
制御
強化学習でシミュレーション上は平地・坂・旋回ができる方策を作り、実機で制御ループを動かした
次の段階：実機で床の上を歩かせ、プロコンで操作し、坂へ広げる
Notes: 【差し替え案】元のまとめの制御の行と、次の段階の文言を更新したもの。設計・配線の行は元のまま。